АДМИНИСТРАЦИЯ  ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 16 » декабря 2019 г | г. Осташков | № 1991 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении нормативов состава

максимальных допустимых значений

нормативных показателей общих свойств

сточных вод и концентраций

загрязняющих веществ в сточных водах,

установленных в целях предотвращения

негативного воздействия на работу

централизованных систем водоотведения

на территории Осташковского

городского округа

В соответствии   с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного              самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом             Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416- ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", «Правилами пользования системами коммунального          водоснабжения и канализации в РФ», Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644"Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» Постановлением Администрации  Осташковского                городского округа от 20.12.2018 №2177 «Об утверждении схемы                  водоснабжения и водоотведения                    муниципального образования «Городское                  поселение - г. Осташков» Осташковского района     Тверской области на 2018-2033 годы, Администрация Осташковского          городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава максимальных допустимых значений            нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций        загрязняющих веществ в сточных       водах, установленных в целях       предотвращения негативного воздействия на работу централизованных       систем водоотведения на территории Осташковского городского округа  (Приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания,         подлежит опубликованию в газете "Селигер»" и размещению на                официальном сайте муниципального образования Осташковский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          заместителя Главы Администрации Осташковского городского округа               И.А. Николенко.

| Глава Осташковского городского округа | А.А. Титов |
| --- | --- |

Приложение№1

к постановлению от 16.12.2019г. № 1991

«Об утверждении нормативы состава

максимальных допустимых значений

нормативных показателей общих

свойств сточных вод и концентраций

загрязняющих веществ в сточных

водах, установленных в целях

предотвращения негативного воздействия

на работу централизованных

систем водоотведения на территории

Осташковского городского округа »

Нормативы состава максимальных допустимых значений нормативных       показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих     веществ в сточных       водах, установленных в целях предотвращения       негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения на      территории Осташковского городского округа

| Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения | Отношение ФКi<1)> к ДКi<2)> или значение показателя, при котором превышение является грубым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) |

| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 | 1 | 0,7<7> | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 300(500 <3>) | 1 | 0.7<7> | 3 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 500 (700<3>) | 1 | 0,7<7)> | 3 |
| 4. | Азот общий | мг/дм3 | 50 | 1 | 0,7<7> | 3 |
| 5. | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 | 1 | 0,7<7> | 3 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Соотношение ХПК: БПК5 | - мг/дм3 | 2,5<4> | 2 | 0,5 | 1,3 |
| 9. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5<5> | 3 | 2 | 2 |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 1000<5> | 3 | 2 | 2 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 1000<5> | 3 | 2 | 2 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 14. | Железо | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 15. | Марганец | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 16. | Медь | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17. | Цинк | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 18. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 | 4 | 2 | 3 |
| 19. | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 (0,1<6>) | 4 | 2 | 3 |
| 20. | Никель | мг/дм3 | 0,25 (0,5<6>) | 4 | 2 | 3 |
| 21. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 (0,1<6>) | 4 | 2 | 3 |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,25 | 4 | 2 | 3 |
| 23. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,1<6>) | 4 | 2 | 3 |
| 24. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 | 4 | 2 | 3 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9<5> | - | 1 (при 5,5<рН<6 и 9<рН<10), 2 (при 10≤рН<11), 3. (при 5< рН ≤12 и 11< рН ≤5,5), 5 (при 4.5< рН ≤5) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 26 | Температура | °С | +40<5> | - | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (+50<ФК<+60), 2 (+60<ФК<+70), 3 (+70<ФК<+80) | значение показателя +60 и более |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 50<5> | - | 1 | 3 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20<5> | - | 1 | 2 |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 31. | Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ) | мг/дм3 | 0,001 | - | 1 | 5 |

II. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных     водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также       централизованных комбинированных систем водоотведения                  (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения)

| 32. | Взвешенные вещества | мг/л | 300 | 1 | 0,7<7> | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | БПК5 | мг/л | 30 | 1 | 0,7<7> | 3 |
| 34. | Азот аммонийный | мг/л | 2 | 1 | 0,7<7> | 3 |
| 35. | Нефтепродукты | мг/л | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 36. | Сульфиды | мг/л | 1,5<5> | 3 | 2 | 2 |
| 37. | Сульфаты | мг/л | 500<5> | 3 | 2 | 2 |
| 38. | Хлориды | мг/л | 1000<5> | 3 | 2 | 2 |
| 39. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9<5> | - | 1 (при 5,5<рН<6 и 9<рН<10), 2 (при 5<рН<5.5), 10≤рН<11 3 (при 5,5<рН<6 и 11≤рН≤12), 5 (при 4,5≤рН≤5) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 40 | Температура | C | +40<5>C |  | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (+50<ФК<+60), 2 (+60<ФК<+70), 3 (+70<ФК<+80) | значение показателя +60 и более |

<1> ФК - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или                  фактический показатель свойств сточных вод абонента., заявленные            абонентом в декларации либо зафиксированные в контрольной пробе      сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей             водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при     отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и   водоотведения) за величину ФКi принимается усредненное значение          концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по выпускам, на которых было зафиксировано превышение максимальных      допустимых значений.

<2> ДКi - максимально допустимое значение концентрации i-го                      загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод,                предусмотренные настоящим приложением (мг/куб. дм).

<3> Требования, установленные для сброса в централизованную                   общесплавную систему водоотведения.

<4> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии              превышения уровня ХПК 500 . Для сбросов в общесплавную                        централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 700 дм/м куб.

<5> Требования, установленные в целях предотвращения негативного           воздействия на канализационные сети.

<6> При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных вод.

<7> Применяется до 31 декабря 2017г., с 01 января 2018г. до 31 декабря 2018 г. применяется коэффициент воздействия 0,9, с 01 января 2019 г.-  1,2.